ПАМЯТКА

по проверке систем газоснабжения

- Установка плита-баллон – это когда плита и баллон находятся в одном помещении.

Расстояние от баллона до плиты должно быть не меньше 0,5 м, от баллона до радиатора отопления - 1 м, от баллона до топки печи - 2 м.

Баллон должен быть прикреплен к стене ремнем.

Если в помещении есть погреб, то люк погреба должен быть закрыт резиновым ковриком. Должна быть форточка.

За плитой на стене, если она не оштукатурена, должен быть прибит асбестовый лист, а сверху лист железа, выступающий над плитой на 80 см. и по краям плиты на 10 см.

- Шкафная установка – это когда баллон находится в шкафу на улице, газ от баллона подается по трубам. Разводка выполнена по утвержденному проекту.

В квартире должен быть кран перед газовой плитой.

Плита присоединяется стальным газопроводом жестко или при помощи резинового шланга. На кухне должна быть форточка.

За плитой на стене, если она не оштукатурена, должен быть прибит асбестовый лист, а сверху лист железа, выступающий над плитой на 80 см. и по краям на 10 см.

- Установка плиты от групповой резервуарной установки – это когда газ по трубам  из резервуара поступает к газовой плите.

В квартире должен быть кран перед газовой плитой.

Плита присоединяется стальным газопроводом жестко или при помощи резинового шланга. На кухне должна быть форточка.

- Установка газовых плит в коммунально-бытовых предприятиях только при наличии приказа о назначении ответственного лица за эксплуатацию газовых приборов.