УТВЕРЖДАЮ

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	2

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	2

1.	СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	2

1.1.	ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	2

1.1.1.	Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования «Приозерное» и деление территории поселения на  эксплуатационные зоны			2

1.1.2.	Описание территорий муниципального образования «Приозерное», не охваченные централизованными системами водоснабжения	2

1.1.3.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	2

1.1.4.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	2

1.1.4.1.	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	2

1.1.4.2.	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	2

1.1.4.3.	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе  оценку энергоэффективности  подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	2

1.1.4.4.	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку  величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	2

1.1.4.5.	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении муниципального образования «Приозерное», анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	2

1.1.4.6.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	2

1.1.5.	Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	2

1.1.6.	Перечень лиц владеющих объектами централизованной  системой водоснабжения	2

1.2.	НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	2

1.2.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	2

1.2.2.	Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития муниципального образования «Приозерное»	2

1.3.	БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ	2

1.3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку  и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке	2

1.3.2.	Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)	2

1.3.3.	Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей	2

1.3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	2

1.3.5.	Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета	2

1.3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования	2

1.3.7.	Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития муниципального образования «Приозерное» на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	2

1.3.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	2

1.3.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	2

1.3.10.	Описание территориальной структуры потребления воды	2

1.3.11.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами	2

1.3.12.	Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	2

1.3.13.	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов)	2

1.3.14.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	2

1.3.15.	Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации		2

1.4.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	2

1.4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	2

1.4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	2

1.4.2.1.	Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества	2

1.4.2.2.	Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует	2

1.4.2.3.	Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта	2

1.4.2.4.	Сокращение потерь воды при ее транспортировке	2

Замена аварийных водопроводных сетей.	2

1.4.2.5.	Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации	2

1.4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	2

Замена аварийных водопроводных сетей.	2

1.4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение	2

1.4.5.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	2

1.4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования «Приозерное»	2

1.4.7.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	2

1.4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения	2

1.4.9.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения	2

1.5.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	2

1.5.1.	На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	2

1.5.2.	На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).	2

1.6.	ОЦЕНКА ОБЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	2

1.7.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	2

1.8.	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	2

2.	СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ	2

2.1.	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	2

# ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки схемы водоснабжения муниципального образования «Приозерное» Каргопольского района Архангельской области являются:

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление правительства от 05.09.2013г. № 782 «О схемах  водоснабжения и водоотведения»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12. 2004 года № 210-ФЗ  «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 03.06.2006 года № 74-ФЗ «Водный кодекс»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»  Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства  регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Схема водоснабжения разработана на период до 2024 года.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в муниципальном образовании «Приозерное».

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры в системе водоснабжения – водозаборы, магистральные сети водопровода.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств  областного, местного бюджетов и внебюджетных средств (средств от прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства).

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общие сведения о муниципальном образовании «Приозерное»

Муниципальное образование «Приозерное» занимает площадь 69950 га. В соответствии с вступившим в силу ФЗ от 16.10.2003 г. № 131 01 января 2006 года было создано муниципальное образование «Приозерное». По решению Собрания депутатов МО «Каргопольский район» от 31.03.2005 года № 25 «О границах территорий МО «Каргопольский район» муниципальное образование «Приозерное» получило статус муниципального образования и объединило населенные пункты, расположенные на территории двух бывших сельсоветов: Приозерного и Усачевского.

Муниципальное образование «Приозёрное» находится на юго-западе Архангельской области, к северу от озера Лача в Каргопольском районе. Крупнейшая река в поселении -Онега.

В состав муниципального образования «Приозерное» входит 52 населенных пункта, из них 23 – без населения (на 01.01.2014 год). Общая численность населения муниципального образования составляет 2258 человек (на 01.01.2014 год).

Административный центр муниципального образования «Приозерное»  – д. Шелоховская. Деревня Шелоховская расположена в 54 км от Каргополя по пути в Конёво и Плесецк, в излучине реки Онеги.

Территория поселения изрезана руслами рек, их притоками и оврагами. Поселение вытянуто с севера на юг. По территории поселения проходит одна автомобильная дорога общего пользования регионального значения.

- СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

## Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования «Приозерное» и деление территории поселения на  эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности муниципального образования и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В МО «Приозерное» в д. Шелоховская существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения и прочих потребителей. МУП МО «Приозерное» «Архангело» предоставляет весь спектр услуг водоснабжения потребителям поселения, которыми пользуются многие жители, а также подавляющее большинство предприятий и организаций поселения.

Для предоставления оказанных услуг, используются следующие основные сооружения водоснабжения и водоотведения:

- забор воды производится из подземных источников – 2-х артезианских скважин. На артскважинах установлены глубинные насосы марки ЭЦВ различной мощности. 2 артезианские скважины работают в автономном режиме, в зависимости от показаний манометров, очистка воды не производится.

В питьевой воде содержание железа составляет < 0,1 мг/дм3, что не превышает допустимую норму – 0,3 мг/дм3.

Снабжение населения поселения осуществляется из 27 водоразборных колонок. При этом иногда возникают проблемы с забором воды в зимний период, при значительном понижении температуры наружного воздуха, из-за замерзания воды.

Протяженность водопроводных сетей – 4850 м. Водопроводные сети диаметром до 100 мм: 40 % чугунных труб, 20 % стальных труб и 40 % ПВХ трубы. Износ сетей практически на всем протяжении составляет в среднем 65-70 %. В течении года возникает до 1-2 случаев аварийных ситуаций, а поскольку запорная арматура в водопроводных колодцах изношена на 70 %, локализовать аварию зачастую невозможно в результате отключается водоснабжение всего населенного пункта, что в свою очередь вызывает общественные нарицания на качество услуг водоснабжения.

В МУП МО «Приозерное» «Архангело» - 3 артезианских скважины (скв № 697 –водопровод, скв № 401 резервная - для обеспечения котельной, скв № 1928 -законсервирована мощностью 6 куб.м/час), 2 башни Рожневского.

В д. Шелоховская  разбор воды из водопровода производится  из 27 водоразборных колонок.

В д. Семеновская и д. Сорокинская водоснабжение населения осуществляется трубчатыми колодцами (д. Семеновская – 5 шт., д. Сорокинская – 3 шт.).

В остальных населенных пунктах, где отсутствует водопровод, забор воды осуществляется из собственных пробуренных скважин или колодцев.

## Описание территорий муниципального образования «Приозерное», не охваченные централизованными системами водоснабжения

На данный момент в муниципальном образовании «Приозерное» имеется ряд населенных пунктов, в которых отсутствует централизованное водоснабжение: д. Ананьинская, д. Афаносовская, д.Бронево, д. Брониковская, д. Быковская, д. Васильевская, д. Евдокимовская, д. Климовская, д. Лобановская, д. Марковская, д. Машкинская Горка, д. Машкинская Подгорье, д. Никулинская, д. Озерко, д. Опихановская, д. Ореховская, д. Петуховская, д. Романово, д. Савинская (Зимницы), д. Семеновская, д. Сорокинская, д. Спицынская, д. Тереховская, д. Тороповская, д. Трофимовская, д. Усачевская, д. Шушерино, д. Щепиново.

Численность постоянного населения, проживающего в домах, необорудованных внутренним водопроводом составляет – 1707 человека, или 75,6 % от общего количества населения.

## Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

В МО «Приозерное» единого водозабора не организовано.  В каждом населенном пункте свои источники водоснабжения. В поселении централизованная система водоснабжения организована только в д. Шелоховская, схема водоснабжения:  артезианская скважина – водонапорная  башня – водопроводная сеть. В д. Семеновская и д. Сорокинская водоснабжение населения осуществляется трубчатыми колодцами. В остальных населенных пунктах забор воды осуществляется из собственных пробуренных скважин или колодцев. Эксплуатацию сетей централизованного водоснабжения на территории МО «Приозерное» осуществляет МУП МО «Приозерное» «Архангело».

Системы централизованного водоснабжения МО «Приозерное»:

- Водопровод для хозяйственно-питьевых нужд. Насосным оборудованием от  скважины № 697 – вода подается в водопроводную сеть д. Шелоховская.

- От скважины № 401 – для обеспечения котельной технологической водой.

## Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

## Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Основные данные по существующим водозаборным узлам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Год ввода в эксплуатацию | Глубина, м | Производительность, тыс.куб.м/сут | Состав сооружений установленного оборудования | Износ, % | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | проектная | фактическая |  |  |  |
| 1 | Арт.скважина № 697, д. Шелоховс-кая | 1971 | 30 | 0,38 | 0,24 | Башня Рожновского V=25 куб.м | 64 | 40*30 |
| 2 | Арт.скважина № 401, д. Шелоховс-кая | 1969 | 36 | 0,45 | 0,19 | Башня Рожновского V=50 куб.м | 100 | - |

Зоны санитарной охраны первого пояса артезианской скважины огорожены и благоустроены. Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса имеются на  артезианских скважинах д. Шелоховская.

Артезианские скважины в  д. Шелоховская находятся в собственности администрации муниципального образования «Приозерное.

Все артезианские скважины централизованных систем водоснабжения имеют павильоны (скв. № 697 – павильон из бруса, обшитого плоским шифером; скв. № 401 – павильон из красного кирпича) и оборудованы кранами для отбора проб с целью контроля качества воды.

Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| № п/п | Наименование узла и его местоположение | Оборудование |
| --- | --- | --- |
|  |  | марка насоса | производительность, куб.м/час | напор, м | мощность, кВт | износ, % |
| 1 | Арт.скважина № 697, д. Шелоховская | ЭЦВ-6 | 10 | 110 | 5,5 | 64 |
| 2 | Арт.скважина № 401, д. Шелоховская | ЭЦВ-6 | 10 | 80 | 4,0 | 100 |

## Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Сооружений очистки и подготовки воды на территории муниципального образования «Приозерное» в настоящее время нет.

Данные  лабораторных анализов  воды из  скв. № 697 д. Шелоховская приведены в таблице 1.3.

| Таблица 1.3 |
| --- |
| № п/п | Показатель состава сточных вод | Единица измерения | Норматив СанПиН 2.1.4.1074-01 | Результат испытания |
|  |  |  |  | арт. скважина № 697 д. Шелоховская |
| 1 | Жесткость общая | градус Ж | не более 7,0 | 7,0 ± 1,05 |
| 2 | Окисляемость пермангантная | мг/л | не более 5,0 | 0,88 ± 0,26 |
| 3 | Фториды (F-) | мг/л | не более 1,5 | 0,31 ± 0,05 |
| 4 | Железо (суммарно) | мг/л | не более 0,3 | < 0,1 |
| 5 | Мутность | ЕМФ | не более 2,6 | < 0,5 |
| 6 | Марганец | мг/л | не более 0,1 | - |
| 7 | Сульфаты | мг/л | не более 500,0 | 23,6 ± 2,36 |
| 8 | Кадмий (суммарно) | мг/л | не более 0,001 | - |
| 9 | Нитраты | мг/л | не более 45,0 | < 0,003 |
| 10 | Аммиак (по азоту) | мг/л | не более 2,0 | < 0,05 |
| 11 | Никель (суммарно) | мг/л | не более 0,1 | - |
| 12 | Свинец (суммарно) | мг/л | не более 0,03 | - |
| 13 | Цинк (суммарно) | мг/л | не более 5,0 | - |
| 14 | Медь (суммарно) | мг/л | не более 1,0 | - |
| 15 | Водородный показатель (рН) | ед. рН | в пределах 6-9 | 6,6 ± 0,2 |
| 16 | Цветность | градусы | не более 20 | 15,6 ± 3,1 |
| 17 | Привкус | баллы | не более 2 | 0 |
| 18 | Запах | баллы | не более 2 | 0 |

Проба воды из арт.скважины № 697 д. Шелоховская отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования" по исследуемым показателям.

## Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе  оценку энергоэффективности  подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

На территории муниципального образования «Приозерное» водоснабжение осуществляется подземной водой из артезианских скважин. В составе водозаборных узлов используются глубинные насосы марки ЭЦВ различной производительности. Характеристика насосного оборудования представления в таблице 1.2. Для регулирования неравномерности водопотребления, хранения ограниченных резервного и противопожарного запасов установлено 2 водонапорные башни Рожновского. Удельное энергопотребление на подачу 1 куб.м питьевой воды – 1,88 кВт.ч/куб.м (на 2013 год).

## Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку  величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Общая протяженность водопроводных сетей  – 4,6 км. Собственником объектов системы водоснабжения является администрация муниципального образования «Приозерное». Организацией эксплуатирующей системы централизованного водоснабжения  является МУП МО «Приозерное» «Архангело» (на праве хозяйственного ведения). В частной собственности предприятий водопроводных сетей централизованного водоснабжения нет.

Характеристика существующих водопроводных сетей приведена в таблице 1.4.

Таблица 1.4

| Наименование населенного пункта | Место расположения водопровода | Протяженность (км), диаметр труб (мм) | Материалы труб | Тип прокладки | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов | Год строительства | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д.Шелоховс-кая | д.Шелоховс-кая | 4,85 км | Трубы ПВХ, трубы ВГП (чугун, сталь) | подземный | 2,1 м | 1987 | 64 |

Давление в водопроводной сети составляет 2,5 атмосферы.

## Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении муниципального образования «Приозерное», анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В настоящее время основными проблемой  в водоснабжении поселения является значительный износ сетей водоснабжения и насосного оборудования водозаборных узлов. На 1 января 2014 года в замене нуждаются 1,2 км водопроводных сетей. Требуется замена или капитальный ремонт насосного оборудования скв. 401 (см. таблицу 1.2).

Недостаточная оснащенность потребителей приборами учета. Установка современных приборов учета позволит не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и позволит  стимулировать потребителей к рациональному использованию воды.

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, в настоящее время отсутствуют.

## Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории муниципального образования «Приозерное» отсутствует централизованное горячее водоснабжение.

## Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Муниципальное образование «Приозерное» не относится к территории вечномерзлых грунтов. В связи, с чем отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

## Перечень лиц владеющих объектами централизованной  системой водоснабжения

Оборудование и сети системы водоснабжения находятся в муниципальной  собственности администрации муниципального образования «Приозерное». Сети водоснабжения  переданы в безвозмездное пользование  МУП МО «Приозерное» «Архангело» (на праве хозяйственного ведения).

## НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Раздел «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Приозерное» на период до 2024 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий муниципального образования.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения муниципального образования «Приозерное» являются:

-	постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

-	удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов строительства;

-	постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения,  реализации  плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основные задачи развития системы водоснабжения:

- реконструкция и модернизация существующих источников и водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных территорий муниципального образования «Приозерное», не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности  услуг водоснабжения для всех жителей;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека;

- внедрение мероприятий по энергосбережению  и повышению энергетической эффективности  систем водоснабжения,  включая приборный учет количества воды, забираемый из источника питьевого водоснабжения, количества подаваемой и расходуемой воды.

| Группа | Целевые показатели на 2013 год |
| --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % | 0 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % | 30 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | 1,5 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км) | 0,3/1 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей (в процентах),% | 64 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах) | нет |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения), % | 91,3 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |
|  | население | 41,6 |
|  | промышленные объекты | 0 |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения | 25 |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах) | 23,3 |
|  | 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов | 1,4 |
|  | 3. Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс.кВтч/год) | 37,0 |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) | - |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды | На водоподготовку - 0 кВтч/м3 |
|  |  | на подачу – 4 кВтч/м3 |

## Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития муниципального образования «Приозерное»

Согласно утвержденной Программы энергосбережения МУП МО «Приозерное» «Архангело», развитие систем водоснабжения учитывает улучшение качества жизни населения и предусматривает:

- Установку 1-й системы водоподготовки сетевой воды.

- Замену водопроводных сетей – 1200 м.п.

- Реконструкцию водонапорной башни.

- Установку насосной станции водоснабжения с частотными преобразователями скв. № 697,401.

- Замену 2-х насосов ЭЦВ-6.

- Замену 12-ти водозаборных колонок.

## БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

## Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку 
и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке

Общий водный баланс подачи и реализации воды муниципального образования «Приозерное» представлен в Таблице 1.5.

Таблица 1.5

| Показатели производственной деятельности | 2010 год (тыс.куб.м) | 2011 год (тыс.куб.м) | 2012 год (тыс.куб.м) | 2013 год (тыс.куб.м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем поднятой воды | 9,031 | 10,292 | 11,665 | 21,697 |
| Объем потерь воды | 0 | 0 | 1,5 | 1,1368 |
| Процент потерь к объему отпущенной воды в сети | 0 | 0 | 12,9 | 5,24 |
| Полезный отпуск воды | 9,031 | 10,292 | 10,165 | 10,329 |
| Реализация воды всего, в том числе по потребителям: | 7,865 | 9,126 | 8,993 | 9,143 |
| - населению | 4,376 | 5,052 | 5,826 | 5,712 |
| - бюджетным потребителям | 2,731 | 2,776 | 2,722 | 3,000 |
| - прочим потребителям | 0,758 | 1,298 | 0,444 | 0,431 |
| Объем воды используемый на собственные нужды (котельная + нужды АУП) | 1,166 | 1,166 | 1,17233 | 1,185 |

## Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Фактическое потребление воды в 2013 году составило 10329 куб.м/год, в средние сутки 28,3 куб.м/сут, в сутки максимального водоразбора 31,13 куб.м/сут.

Структура территориального баланса представлена в таблице 1.6.

Таблица 1.6

| № п/п | Населенный пункт | Подача питьевой воды |
| --- | --- | --- |
|  |  | в сутки максимального водопотребления, куб.м/сут | годовая, тыс.куб.м/год |
| 1 | д. Шелоховская | 31,13 | 10,329 |

## Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей

Структура водопотребления по группам потребителей (тыс.куб.м.) представлена в таблице 1.7 и на диаграмме 1.1.

Таблица 1.7

| Группы потребителей | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | договор | факт | договор | факт | договор | факт | договор | факт |
| Население | 5,304 | 4,376 | 5,630 | 5,052 | 7,730 | 5,826 | 7,810 | 5,712 |
| Бюджетная сфера | 2,942 | 2,731 | 2,950 | 2,776 | 3,291 | 2,722 | 3,289 | 3,000 |
| Прочие организации | 0,642 | 0,758 | 0,454 | 1,298 | 0,565 | 0,444 | 0,879 | 0,431 |
| Собственные нужды | 1,230 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,168 | 1,172 | 1,170 | 1,185 |
| ИТОГО: | 10,118 | 9,031 | 10,200 | 10,292 | 12,754 | 10,164 | 13,148 | 10,328 |

Диаграмма 1.1

Основным потребителем воды в муниципальном образовании «Приозерное» является население и на его доля по договору на 2013 год приходится – 55 %, на бюджетную сферу приходится – 29 %, на прочие организации – 4 % и на собственные нужды – 12 %.

## Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

В настоящее время в  муниципальном образовании «Приозерное» действуют нормы удельного водопотребления, установленные МУП МО «Приозерное» «Архангело» (таблица 1.8).

| Таблица 1.8 |
| --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Норматив удельного водопотребления |
| 1 | Колонки | куб.м. на человека в месяц | 0,76 |
| 2 | Водопровод | куб.м. на человека в месяц | 2,114 |
| 3 | Молодняк в возрасте до 2-х лет | куб.м. на голову в месяц | 0,91 |
| 4 | КРС | куб.м. на голову в месяц | 1,83 |
| 5 | Свиньи | куб.м. на голову в месяц | 0,46 |
| 6 | Козы | куб.м. на голову в месяц | 0,08 |
| 7 | Полив земельного участка | куб.м. на 1 кв.м площади земельного участка в месяц | 0,046 |
| 8 | Содержание бань | куб.м. на человека в месяц | 0,6 |

Исходя из общего количества реализованной воды населению удельное потребление воды по годам представлено в таблице 1.9.

Таблица 1.9

| Показатель | Ед. изм. | Период |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| Количество населения, использующие воду из колонки | чел. | 250 | 250 | 440 |
| Количество населения, использующие воду из водопровода | чел. | 140 | 140 | 140 |
| Общее количество реализованной воды населению | куб.м | 5052 | 5826 | 5712 |
| Удельное водопотребление холодной воды на 1 человека | л/сут | 36 | 42 | 27 |
|  | куб.м/мес | 1,179 | 1,245 | 0,821 |

Величины удельного водопотребления населением муниципального образования «Приозерное» лежат в пределах существующих норм.

## Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Архангельской области разработана долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области на 2010-2020 годы». Программа утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 27.07.2010 № 210-пп. Программой предусмотрены организационные мероприятия, обеспечивающие создание условий для повышения энергетической эффективности экономики области, в числе которых оснащение жилых домов в жилищном фонде области приборами учета воды, в том числе многоквартирных домов коллективными общедомовыми приборами учета воды.

Оснащенность приборами учета холодной воды многоквартирных жилых домов, имеющих техническую возможность установки общедомовых и индивидуальных приборов учета (ОДПУ, ИПУ) и частных домовладений, имеющих централизованное водоснабжение, на 2013 год представлена в таблице 1.10.

| Таблица 1.10 |
| --- |
| Наименование показателя | Потребность в оснащении приборами учета | Фактически оснащено приборами учета, на конец года | Введено в эксплуатацию приборов учета, за год |
| 2011 год |
| Число многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета, ед. | 1 | - | - |
| Число квартир в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными приборами учета, ед. | 3 | 19 | 5 |
| Число жилых домов (индивидуальных домов), оснащенных индивидуальными приборами учета, ед. | 15 | 13 | 5 |
| 2012 год |
| Число многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета, ед. | 1 | - | - |
| Число квартир в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными приборами учета, ед. | 3 | 18 | 1 |
| Число жилых домов (индивидуальных домов), оснащенных индивидуальными приборами учета, ед. | 14 | 16 | 5 |
| 2013 год |
| Число многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета, ед. | 2 | - | - |
| Число квартир в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными приборами учета, ед. | 14 | 20 | 2 |
| Число жилых домов (индивидуальных домов), оснащенных индивидуальными приборами учета, ед. | 12 | 17 | 1 |

Доля многоквартирных домов, обеспеченных централизованным водоснабжением, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды в 2013 году составляет 0 %.

Оснащенность индивидуальными приборами учета холодной воды квартир в многоквартирных домах составляет 58,8 %.

Доля частных домовладений, обеспеченных централизованным водоснабжением, которые оснащены индивидуальными приборами учета холодной воды, составляет 58,6 %.

В настоящее время прибором учета оборудована только артезианская скважина № 697 (счетчик МЕТЕР ВК – Х/50). Имеется счетчик воды в средней школе и больнице в д. Шелоховская.

Планы по установке приборов учета воды приведен в таблице 1.11.

Таблица 1.11

| Наименование организации | Место установки | Дата установки |
| --- | --- | --- |
| МОУ «Архангельская СОШ» | Детский сад | 2015 год |
|  | Начальная школа | 2014 год |
| ООО «Приозерное» | Контора | 2016 год |
|  | Мастерские | 2017 год |

## Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования

Запас производственной мощности водозаборных сооружений представлен в таблице 1.12 и на диаграмме 1.2.

Таблица 1.12

| Наименование источника водоснабжения | Установленная производительность существ. сооружений, куб.м/сут | Среднесуточный объем потребляемой воды, 2013 год, куб.м/сут | Резерв производственной мощности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Арт.скважины 697, 401, д. Шелоховская | 830 | 28,3 | 96,6 |

Диаграмма 1.2

Как видно из диаграммы и таблицы, существующие водозаборные сооружения в д. Шелоховская работают на 3,4 % своих производственных мощностей, поэтому дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования «Приозерное» нет.

## Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития муниципального образования «Приозерное» на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Информация о прогнозном балансе воды отсутствует. В дальнейшем данный пункт необходимо актуализировать в соответствии с генеральным планом муниципального образования «Приозерное», который в настоящее время находится в разработке.

## Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения на территории муниципального образования «Приозерное» отсутствует.

## Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Фактическое потребление воды в 2013 году составило 10328 куб.м/год, в средние сутки 28,3 куб.м/сут, в сутки максимального водоразбора 31,13 куб.м/сут.

В 2014 году по данным МУП МО «Приозерное» «Архангело» ожидаемое водопотребление по нормативным значениям составит 13242 куб.м/год, в средние сутки 36,3 куб.м/сут, в максимальные сутки расход составит 39,9 куб.м/сут.

## Описание территориальной структуры потребления воды

На территории муниципального образования «Приозерное» централизованное водоснабжение осуществляется МУП МО «Приозерное» «Архангело» в населенном пункте д. Шелоховская.

Структура потребления воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления) согласно отчетам организации, осуществляющей водоснабжение, представлена в таблице 1.13.

Таблица 1.13

| № п/п | Населенный пункт | Подача питьевой воды |
| --- | --- | --- |
|  |  | в сутки максимального водопотребления, куб.м/сут | годовой, тыс.куб.м/год |
| 1 | д. Шелоховская | 31,13 | 10,329 |

## Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами

Оценка расходов воды представлена в таблице 1.14. Прогноз на 2014 год основывался по нормативам согласно расчету водопотребления МУП МО «Приозерное» «Архангело».

Таблица 1.14

| Категория потребителей | Ед.изм. | 2 012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | тыс. куб.м | 10,164 | 10,328 | 13,243 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| население | тыс. куб.м | 5,826 | 5,712 | 7,899 |
| бюджетные потребители | тыс. куб.м | 2,772 | 3,000 | 3,289 |
| прочие потребители | тыс. куб.м | 0,444 | 0,431 | 0,870 |
| собственные нужды | тыс. куб.м | 1,172 | 1,185 | 1,185 |

Принято, что в 2014 году численность населения, пользующих центральным водоснабжением составит 570 человек. Таким образом, ожидаемое удельное водопотребление на одного человека в сутки в 2014 году составит 38 литров в сутки на человека.

## Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Фактические годовые потери воды представлены в таблице 1.15.

Таблица 1.15

| Показатели производственной деятельности | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем поднятой воды, куб.м/год | 11665 | 21697 | 16553 |
| Годовой объем потерь воды, куб.м/год | 1500 | 1137 | 3310 |
| Среднесуточный объем потерь воды, куб.м/сут | 4,1 | 3,1 | 9,1 |
| Процент потерь к объему отпущенной воды в сети, % | 12,9 | 5,24 | 19,99 |

## Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов)

Общий водный баланс подачи и реализации воды представлен в таблице 1.16.

Таблица 1.16

| № | Статья расхода | 2014 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды, тыс.куб.м | 16,553 |
| 2 | Объем воды на собственные нужды, тыс.куб.м | 1,185 |
| 3 | Объем отпуска в сеть, тыс.куб.м | 15,368 |
| 4 | Объем потерь в сетях, тыс.куб.м | 3,310 |
| 5 | Объем потерь в сетях, % | 19,99 |
| 6 | Отпущено воды всего по потребителям, тыс.куб.м | 12,058 |

Территориальный перспективный водный баланс на 2014 год представлен в таблице 1.17.

Таблица 1.17

| Населенный пункт | 2014 год |
| --- | --- |
|  | Кол-во жителей, использующих центральным водоснабжением, чел. | Водопотребление, тыс.куб.м/год |
| д. Шелоховская | 570 | 7,899 |

Перспективный структурный водный баланс на 2014 год представлен в таблице 1.18 и на диаграмме 1.3.

Таблица 1.18

| Потребитель | Ед.изм. | 2014 год |
| --- | --- | --- |
| Всего | тыс. куб.м | 13,243 |
| в том числе: |  |  |
| население | тыс. куб.м | 7,899 |
| бюджетные потребители | тыс. куб.м | 3,289 |
| прочие потребители | тыс. куб.м | 0,870 |
| собственные нужды | тыс. куб.м | 1,185 |

Диаграмма 1.3

## Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Результаты расчета требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений представлены в таблице 1.19.

Таблица 1.19

| ВЗУ | Существующая мощность, куб.м/сут | Годовое водопотребление, тыс.куб.м/год | Суточное водопотребление, куб.м/сут | Макс. Суточное водопотребление, куб.м/сут | Резерв производственной мощности, куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 год | 2014 год |
| Арт.скважины д. Шелоховская | 830 | 13,243 | 36,3 | 39,93 | 790,07 |

## Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования «Приозерное» «Архангело» наделено статусо4м гарантирующей организации для централизованной системы водоснабжения находящейся в собственности муниципального образования «Приозерное».

## ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, решений органов местного самоуправления о прекращении горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и о переводе абонентов, объекты которых подключены (технологически присоединены) к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения (при наличии такого решения) и содержит:

## Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

1.Реконструкция водонапорной башни. Сроки реализации проекта: 2015-2016 годы.

- Замена водопроводных сетей д. Шелоховская. Сроки реализации проекта: 2014, 2016, 2018 годы.

- Замена насосов ЭЦВ-6. Сроки реализации проекта: 2014-2020 годы.

- Замена водозаборных колонок. Сроки реализации проекта: 2014-2020 годы.

- Установка системы водоподготовки сетевой воды. Сроки реализации проекта: 2016 год.

## Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

## Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества

- Реконструкция водонапорной башни.

- Замена насосов ЭЦВ-6.

- Замена водозаборных колонок.

## Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

Не предусматривается.

## Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта

Не предусматривается.

## Сокращение потерь воды при ее транспортировке

## Замена аварийных водопроводных сетей.

## Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации

- Проведение производственного контроля за качеством воды в местах водозабора, перед подачей в распределительную сеть водопровода и в пунктах водоразбора наружной и внутренней сети водопровода.

- Промывка и дезинфекция водонапорных башен, водопроводных сетей, накопительных резервуаров питьевой воды.

- Установка системы водоподготовки сетевой воды.

## Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

## Замена аварийных водопроводных сетей.

## Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение

- Оптимизация работы системы водоснабжения. Диспетчеризация и автоматизация управления сетями.

## Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

На данный момент в муниципальном образовании «Приозерное» прибор учета установлен на скв. 697 МЕТЕР ВК – Х/50. Имеется счетчик воды в средней школе и больнице в д. Шелоховская.

Запланирована установка приборов учета воды в начальной школе, детском саду, конторе и мастерских в д. Шелоховская.

## Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования «Приозерное»

Схема сетей водоснабжения муниципального образования «Приозерное» прилагается в электронном варианте.  На данный момент существующие маршруты прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования остаются без изменений.

В дальнейшем данный пункт необходимо актуализировать в соответствии с генеральным планом муниципального образования «Приозерное», который в настоящее время находится в разработке.

## Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Реконструкция водонапорной башни Рожновского. Сроки реализации проекта: 2015-2016 годы.

## Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения

В настоящее время строительство новых объектов централизованной системы водоснабжения не планируется, а существующие объекты остаются без изменения.

В дальнейшем данный пункт необходимо актуализировать в соответствии с генеральным планом муниципального образования «Приозерное», который в настоящее время находится в разработке.

## Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Схема существующего размещения объектов централизованной системы водоснабжения муниципального образования «Приозерное» прилагается в электронном варианте.

## ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

## На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

Очистные сооружения в муниципальном образовании «Приозерное» отсутствуют.

## ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения представлена в таблице 1.20.

Таблица 1.20

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Кол-во | Затраты, тыс. руб. | Этап внедрения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция водонапорной башни | шт. | 1 | 960,0 | 2015-2016 гг. |
| 2 | Замена водопроводных сетей д. Шелоховская | м.п. | 1200 | 854,0 | 2014- 2018 гг. |
| 3 | Замена насосов ЭЦВ-6 | шт. | 2 | 120,0 | 2014 -2020 гг. |
| 4 | Замена водозаборных колонок | шт. | 12 | 120,0 | 2014-2020 гг. |
| 5 | Установка системы водоподготовки сетевой воды | шт. | 1 | 30,0 | 2016 г. |
| 6 | Оптимизация работы системы водоснабжения. Диспетчеризация и автоматизация управления сетями | шт. | 20 | 560,0 | 2014 гг. |
| Итого: | 2644,0 |  |

## ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Динамика целевых показателей развития централизованной системы представлена в таблице 1.21.

Таблица 1.21

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель на 2013 год | Планируемые целевые показатели на 2023 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | 0% | 0% |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | 30% | 0% |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | 1,5 | 1,2 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км) | 0,3 | 0,19 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей (в процентах),% | 64 | 35 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах) | нет | нет |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения) | 91,3 | 95 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |  |
|  | население | 41,6 | 100 |
|  | промышленные объекты | 0 | 100 |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения | 25 | 100 |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах) | 23,3 | 11 |
|  | 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов. | 1,4 | 0,8 |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) | - | - |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды | На водоподготовку - 0 кВтч/м3 | 0 |
|  |  | на подачу – 4,0 кВтч/м3 | 2,8 |

## ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Бесхозяйных водопроводных сетей на территории муниципального образования «Приозерное» не выявлено.

- СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

## СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В населенных пунктах муниципального образования «Приозерное» централизованная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует. Индивидуальные жилые дома оборудованы уборными с накопительными емкостями для приема сточных вод или надворными уборными с последующей утилизацией хозяйственно-фекальных стоков в компостные ямы.

Канализование малых населенных пунктов ввиду малой численности их населения, сложностей рельефа производить систему централизованной канализации не целесообразно. Канализование может быть осуществлено в выгребные ямы с вывозом стоков из выгребных ям на очистные сооружения.

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический  адрес: 160011, г.Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-25022013-Э0183

Генеральный директор ООО «ЭнергоАудит»____________  Антонов С.А.

Заказчик:

Администрация муниципального образования «Приозерное».

Юридический адрес: 164124, Архангельская обл., Каргопольский р-н, д. Шелоховская, ул. Советская, д. 3

Глава администрации МО «Приозерное»                _______________  Логвин А.Н.

# Text boxes

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПРИОЗЕРНОЕ» КАРГОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

2014 год

2013